## Slide 1: Компания «Старт»
Производим рекламные спички с 1996 года

## Slide 2: Компания «Старт» является признанным лидером в производстве рекламных спичек в России. За более 15 лет существования, компания стала поставщиком и партнёром многих компаний, в том числе PMI, JTI, BAT, Imperial Tobacco.

## Slide 3: Продукция компании изготавливается из высококачественных полиграфических и дизайнерских. Избражение может наноситься офсетной печатью триадными (CMYK) и смесевыми (Pantone) красками, шелкографией УФ-красками, горячим тиснением. Дополнительные послепечатные технологии включают в себя выборочный УФ-лак, 3D лак, конгрев, ламинация металлизированными плёнками, холодное фольгирование.

## Slide 4: Нанесение изображения Печать триадными красками (CMYK) Печать в основном по неокрашенным (белым) картонам. Основной способ нанесения изображений на любую полиграфическую продукцию. Разнообразие цветов получается смешением 4-х красок на запечатываемом материале. Красочный слой требует нанесения защитного лака.

## Slide 5: Нанесение изображения Печать смесевыми красками (Pantone) Печать в основном по неокрашенным (белым) картонам. Используется для печати логотипов, плашек заранее смешанными красками (цветами) из веера Pantone, в том числе металлизированными золотом и серебром. Красочный слой требует нанесения защитного лака.

## Slide 6: Нанесение изображения Шелкография УФ-красками Трафаретная печать смесевыми красками. Подходит для нанесения изображений для цветных дизайнерских картонов. Покрытие имеет глянцевую поверхностную структуру.

## Slide 7: Использование дизайнерских картонов Дизайнерские картоны могут также использоваться для изготовления спичечных коробков. Наносить изображение можно шелкографией, горячим тиснением.

## Slide 8: Дополнительные технологии Конгрев Конгрев – выдавливание элементов со стороны обратной изображению. Даёт тактильное ощущение выпуклости. На обратной стороне формируется зеркальная вогнутость. Для конгрева желательны достаточно большие элементы или элементы с одинаковой шириной.

## Slide 9: Дополнительные технологии Ламинация Для получения спецэффекта металлизированности возможна односторонняя ламинация картона с последующей печатью по ламинации УФ-красками.

## Slide 10: Дополнительные технологии Холодное фольгирование Срвременное оборудование позволяет сделать холодное фольгирование в одном технологическом цикле с печатью. Такая технология позволяет получать визуальные эффекты, недостижимые при других дополнительных технологиях.

## Slide 11: Дополнительные технологии 3D лак Хорошо подходит для небольших по площади элементов. Создаёт тактильное ощущение приподнятости на нанесённом элементе. Имеет глянцевую структуру.

## Slide 12: Комплектация Спички Продукция компании комплектуется спичками и гребёнками импортного и отечественного производства. Возможно использование до 19 цветов1 спичечной головки для спички длиной 47 мм для спичек в виде коробков и до 10 цветов2 спичечной головки для спички длиной 43 мм.

## Slide 13: Комплектация Спички с окрашенной соломкой Возможна комплектация продукции спичками с окрашенной соломкой3. Текущие цвета окраски спичечной соломки: чёрный, синий, красный.

## Slide 14: Комплектация Гребёнки Спички в виде книжек комплектуются деревянными и картонными гребёнками. Цвета спичечной головки для гребёнок и окраски тела картонных гребёнок обговариваются предварительно.

## Slide 15: Уникальные решения Наряду с традиционными коробками, компания имеет большой опыт по разработке и изготовлению уникальных и эксклюзивных решений для рекламного рынка спичек.

## Slide 16: Уникальные решения

## Slide 17: Уникальные решения

## Slide 18: Уникальные решения

## Slide 19: Уникальные решения

## Slide 20: Уникальные решения

## Slide 21: Уникальные решения

## Slide 22: 1, 2 – Наличие цветов головок на складе необходимо уточнять для каждого заказа заранее. 3 - Наличие спичек с окрашенной соломкой необходимо уточнять для каждого заказа заранее. Контактная информация ООО «СТАРТ» 249000, Калужская обл., г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 5 Ген. директор: Шиманова Елена Геннадьевна Тел./факс: (48438) 6-19-91 E-mail: start@kaluga.ru